## Slide 1: V16 Benjamin ea3xu Albacete, diciembre 2010
Experiencias en Microondas
Espectro de ondas electromagnéticas
Bandas de radioaficionados
Propagación
Equipamientos
ATV
10GHz, Banda sorprendente
Actividad
Balizas
Records del Mundo Tropo y RS
EME, sistemas digitales
Radioastronomía
SET

## Slide 2: Espectro de ondas Electromagnèticas

## Slide 3: Espectro hasta 300GHz

## Slide 4: Espectro visible hasta los rayos còsmicos

## Slide 5: Bandas Microondas de Radio Aficionados: (23cm) 1.296 MHz (1.240 a 1300 ) SSB 1.296.200MHz (secundaria) (13cm) 2.320 MHz (2.300 a 2.450 ) SSB 2.320,200MHz (secundaria) (9cm) 3400 MHz (3.400 a 3.475 ) SSB 3.400.100MHz (secundaria) (6cm) 5.650 MHz (5.650 a 5.850 ) SSB 5.760,200MHz (secundaria) (3cm) 10.368 MHz (10.000 a 10.500) SSB 10.368,200MHz (secundaria) (1,2cm) 24.000 MHz (24.000 a 24.250) SSB 24.048,200MHz (primaria) (6,4mm) 47.000 MHz (47.000 a 47.200) SSB 47.088,200MHz (primaria) (4 mm) 76.000 MHz (75.500 a 81.500) SSB 75.976,200MHz (primaria) (2.4 mm) 122.250 MHz (122.250 a 123.000) SSB 122.250,500MHz (primaria) (2.2 mm) 134.000 MHz (134.000 a 141.000) SSB 134.000,500MHz (primaria) (1.2 mm) 241.000 MHz (241.000 a 250.000) SSB 248.000.500MHz (primaria)
http://www.ure.es/informacion-general/11-bandas atribuidas.html

## Slide 6: La BANDA de 3cm (10 GHz)
Longitud de onda = 300/10.368.MHz=0,0289 m.
“300 “ velocidad de propagación (cerca de 300.000 kms/s)
En la práctica la Longitud de onda “Landa”=3cm.
Banda compartida, por enlaces de datos, satélites, TV, radares..etc
Es una banda sorprendente:
Posibilidad de contactos vía directa de 100 Kms, (visual)
Tropo terrestre, Tropo marina, Raine Scatter, Snow scatter, Rebote lunar...
Notes: A la practica 3cm

## Slide 7: Tipos de Propagación:
Visión óptica directa.
Tropo terrestre.
Tropo marina.
Tropo scatter, Dispersión tropo.
Raine scatter, Dispersión por lluvia.
Snow scatter, Dispersión por nieve.
Mountain scatter, refracción montañas.
Plane scatter, reflexión en aviónes.
Reflexión en la luna EME.
Reflexión en la Estación espacial.

## Slide 8: Comunicación visión directa

## Slide 9: Comunicación directa Los obtaculos bloquean el contacto

## Slide 10: Propagación Troposférica Marina y Terrestre. Canal por inversion termica

## Slide 11: Tropo scatter, reflexión tropoesfera

## Slide 12: Raine scatter. Dispersión por lluvia

## Slide 13: Snow scatter. Propagación por dispersión sobre la nieve
La onda resbala sobre la superficie
de la nieve, en grandes extensiones
Nevadas.

## Slide 14: Condiciones atmosféricas
Condicons meteo

## Slide 15: Ruido ambiente, según elevación (10GHz)

## Slide 16: Equipamiento para microondas
Antenas
  Cònicas
  Prismáticas
  Parabólicas:
      Foco primario
      Offset
      Cassegrain
FM fonía: Tx/Rx Gunnplexer (1970-.......) FI 30MHz
ATV:
  Tx: Cavidad resonante 5 mW
  Rx: LNB (Low Noise Block), (modificando el oscilador DRO) + Receptor analògico SAT
SSB/CW:
  Tx/Rx:Transverter FI:144 MHz o 432MHz

## Slide 17: Mini antenas para microondas Cónicas, de Ranura (omni direcionales) y Prismáticas

## Slide 18: Tipos de Antenas Parabólicas: Offset y Foco primari0 ( >27dBs)

## Slide 19: Parabolica Cassegrain,

## Slide 20: Gunnplexers, 14mW ( año 1979 )

## Slide 21: Posible primer QSO en España en 10GHz FM EA3PL/P - EA3XU/P 31/Dec/1979

## Slide 22: I5WBE/EA3, operando el equipo de 10GHz en FM, 31dec1979 Montagut (Tarragona)

## Slide 23: 27/04/1980, Primer QSO 10GHz FM fonía con parábolas (EA3PL/P, Vicente y I5WBE/EA3, (Enrico) AA21j (Delta de l´Ebre) con EA3XU/P Turo del´Home,Montseny

## Slide 24: EA3AIR y EA3XU en Montjuic, (Barcelona) 10GHz FM fonia, Abril 1980

## Slide 25: Record de España en 10GHz FM 10.460 MHz FM, EA5JF/p – EA3XU/p 640 kms

## Slide 26: ATV en 10GHz (FM)
Equipo básico:
Antenas: Cónos, parabola foco primario o offset
Tx:cavidad resonante
Rx: LNB modificada (DRO)+ Receptor satèlite analógico

## Slide 27: Actividad de Hiperfrecuencias en el Mediterráneo

## Slide 28: Recepción de 10GHz ATV de Corcega JN41JS expedición anual de F1AAM y F5BUU año 2005

## Slide 29: Recepción ATV 10GHz desde Cerdeña JN40CT IS/HB9IBC Team

## Slide 30: La Grand Bleue 2006 ATV, 10.450 MHz, 25W desde Corcega TK/F1AAM y TK/F5BUU JN41JS recibido en Barcelona.

## Slide 31: 10 GHz ATV Digital, Friedrichshafen, Alemania

## Slide 32: Equipamiento para microondas

## Slide 33: Equipo básico 10GHz con Oscilador externo

## Slide 34: Diagrama equipo 10GHz SSB LNA + A.L. 3W

## Slide 35: Iluminadores y guia ondas de TVsat y banda 3cm

## Slide 36: Transverter SSB de10GHz (I3OPW)

## Slide 37: Transverter 10GHz I3OPW (100mW)

## Slide 38: Transverter SSB 10GHz (Kuhne) 200mW

## Slide 39: Transverter 10GHz, (Kuhne), tambien en kit

## Slide 40: Reles Coaxiales, 18 GHz

## Slide 41: Cables coaxiales

## Slide 42: Reles de guia onda, 10, 24 y 48GHz

## Slide 43: LNB 10GHz

## Slide 44: Oscilador OCXO controlado por , GPS, Xtal 40º, a 60ºC

## Slide 45: Diagrama de una baliza microondas

## Slide 46: Localitzación de la Balisa IW5BSF/B en JN53GW 10GHz 10 mW.
Vistes fisique i emplasament

## Slide 47: QTH Baliza IW5BSF/B 10mW antena corneta

## Slide 48: Calendario de escucha de la Baliza IW5BSF/B 10GHz 10mW 2004 - 2005
Calendari

## Slide 49: Control de Recepción de IW5BSF/B
Calendari i WEB..........

## Slide 50: Balizas de 5,7 y 10GHz de Francia

## Slide 51: Balizas de MW de Italia

## Slide 52: Baliza F5ZAE 10.368.060 MHz, JN12LL

## Slide 53: Reflexión en aviones

## Slide 54: Plaine scatter, reflexión en aviones

## Slide 55: Baliza F5ZAE JN12LL (Noulús) a 10.368,860 MHz Plain scatter, reflexión en aviones.

## Slide 56: Actividad 10GHz en Europa

## Slide 57: F6BVA/P Michel desde JN24VA, una de las mejores estaciones de Francia. QRV en 2.3, 5.6, 10, 24, 47 ...GHz

## Slide 58: Equipo de microondas IW6CVN, IK6EFN, I6CXB Monte Nerone, Italia a 2000m. asl

## Slide 59: Mare de Deu del Mont. (Barcelona) 1000m. asl.

## Slide 60: Tropo I5WBE/5 (100mW) JN53LK 700m. asl. Italia

## Slide 61: QSO con Melilla ED9SHF 26/06/05 860kms 10GHz

## Slide 62: Actividad en la “Grande Bleue” Hyper Mediterranea Última semana de junio

## Slide 63: Le Grand Bleue 2005, Hyper Mediterraneo. Resumen de resultados

## Slide 64: Mapa tropo durante la Hyper Mediterranea 2005

## Slide 65: El amigo Michel F6HTJ/P, Contest IARU UHF, QRV 2.320MHz y 10GHz.

## Slide 66: F6GBQ/P y EA5YB/P 10 y 24 GHz

## Slide 67: Predicción RS Radar Meteo

## Slide 68: RS evolución de la señal Baliza 10GHz

## Slide 69: RS efecto de una minitormenta

## Slide 70: Rain Scatter. via tormenta en 10GHz SSB F6DRO, F5BUU, Toulous, sobre el Pirineo, alturas de más 3000 m, sín visión directa.

## Slide 71: Actividad RS mapa de relampagos

## Slide 72: Experiencias QTH-QTH, Raine scatter F5BUU (JN03PO)

## Slide 73: Rain Scatter. Monitor elevación 10º azimut 3º QSO costa Atlantique – costa Mediterranea

## Slide 74: Rain scatter en SSB, Burdeos-Barcelona Mapa. EA3XU antena dirección 3º

## Slide 75: Mapa predicción de tropo

## Slide 76: RS, la baliza F5ZTT/b en 10.368,950 MHz de JN14EB sobre montañas de 3000m.

## Slide 77: Registro de relampagos sobre Perpignan

## Slide 78: Tropo scatter F6BVA QTH-QTH

## Slide 79: Condiciones Meteo: QSO 10GHz, Toulon-Barcelona QSOs tropo scatter en 10GHz, QTH-QTH 370 kms

## Slide 80: Test con Malta. Primer QSO en 10GHz 9H1-EA 9H1ES<->EA5YB/3 desde JN01XG. Costas del Garraf la señal de EA3XU en JN11IP no paso.

## Slide 81: EA5YB/3 Vicente, desde les altures de les costas del Garraf en JN01GX

## Slide 82: 10GHz. QSO 9H1ES Isla de Malta - (Barcelona)

## Slide 83: Condiciones tropo

## Slide 84: Desde Monte Caro (1440m. asl) – Viarreggio 879kms 27/juliol/2005 a 17:43 QSO I4TTZ/5 –EA3XU/P

## Slide 85: QSO 10GHz (EA3—9H1), Malta 9H1ES, 9H1VW

## Slide 86: Puesta de sol en Malta, al acabar el QSO de 10GHz (EA3---9H1)

## Slide 87: Mapa QSO 10GHz EA3-----9H1 Monte Caro JN00ET-----JM75FV (1344 kms)

## Slide 88: Records 10GHz
Mode | Station A |  | Station B |  | Mode | Date | Distance
 | Call | Locator | Call | Locator |  |  | 
Tropo | 4X/DJ4AM | ? | I/DJ3KM | ? | SSB | 2000-06-25 | 2079
 | I0SNY/EA9 | IM75IV | I0YLI/IE9 | JM68NR | FM | 1983-07-08 | 1660
 | F6DKW | JN18CS | SM4DHN | JP60VA | CW | 2003-11-06 | 1456
 | G8KQW | IO91OC | SM4DHN | JP60VA | CW | 2006-07-16 | 1348
 | G3GNR | IO70WT | SM6ESG | JO67CC | CW | 1997-01-14 | 1276
EME | DJ7FJ | JN48EG | ZL1GSG | RF72GW | CW | 1997-03-12 | 18336
 | G3WDG | IO92RG | VK2ALU | QF55KN | CW | 1996-08-18 | 17000
 | S56UUU | JN76 | WA7CJO | DM33 | CW | 1994-11-27 | 9542
Rainsc | IW4CJM/p | JN72MA | DL6NCI | JO50VI | SSB | 2002-06-20 | 959
 | IW4CJM/p | JN72MA | DB6NI | JO50VI | SSB | 2002-06-20 | 959
 | OK1JKT | JO60OK | G4EAT | JO01HR | CW | 2003-05-30 | 892
 | OZ1FF | JO45BO | F6DKW | JN18CS | CW | 2001-07-05 | 861
 | OK1JKT/p | JO60OK | G3LQR | JO02QF | CW | 1998-06-06 | 847
10 GHz

## Slide 89: Hyper Atlántica 2010, 10GHz Nuevo Record del múndo 2696 kms

## Slide 90: 10GHz Equipo D44TD Cabo Verde

## Slide 92: Record del Mundo en 10GHz Equipo Portugal CT7

## Slide 93: Record del Mundo en 24 GHz doble RS F2CT con F6DWG/P 637kms y con LX1DB 710 kms

## Slide 94: Records 24 GHz
Mode | Station A |  | Station B |  | Mode | Date | Distance
 | Call | Locator | Call | Locator |  |  | 
Tropo | IW3EHQ/3 | JN66EB | I0LVA/3 | JN72CD | CW+SSB | 2000-06-18 | 459
 | I3EME | JM68MA | I0LVA | JN62KA | CW | 1999-09-11 | 444
 | F5CAU/P | JN33DU | F6BVA/P | JN02SV | SSB | 1997-10-25 | 399
 | DH6FAE/P | JO40PL | HB9MIN/P | JN37OE | SSB | 1993-02-03 | 397
 | PA0EZ | JO22OE | G4KGC | IO92RG | CW | 1997-01-14 | 390
Rainsc | DB6NT | JO50VJ | PA0BAT | JO31FX | CW | 2005-07-28 | 412
 | PA0BAT | JO31FX | DB6NT | JO50TI | CW | 2003-06-03 | 404
 | OE5VRL/5 | JN78DK | DL6NCI | JO50VI | CW | 1998-06-07 | 280
 | DD7MH | JN68HD | DL6NCI | JO50VI | SSB | 1998-03-05 | 253
 | DK9MN | JN58TC | DL6NCI | JO50VI | SSB | 2001-10-12 | 251
24 GHz

## Slide 95: Equipo Completo 47 GHz (I3OWP)

## Slide 96: Equipo completo 47GHz (I3OPW)

## Slide 97: Records 47 GHz
Mode | Station A |  | Station B |  | Mode | Date | Distance
 | Call | Locator | Call | Locator |  |  | 
Tropo | F5CAU/P | JN24PD | F6BVA/P | JN12GM | SSB | 1998-12-26 | 287
 | OE5VRL/5 | JN78DK | OK1AIY/p | JO70SQ | CW | 2006-11-07 | 266
 | F6BVA | JN33DU | F5CAU | JN14SC | SSB | 1998-10-03 | 222
 | F6BVA/P | JN12GM | F5CAU/P | JN14SC | SSB | 1998-05-15 | 194
 | HB9MIN/P | ? | DF7FJ/P | ? | SSB | 1994-10-05 | 184
47 GHz

## Slide 98: Records 75 GHz
Mode | Station A |  | Station B |  | Mode | Date | Distance
 | Call | Locator | Call | Locator |  |  | 
Tropo | HB9MIO/P | JN36VR | DK4GD/P | JN47BR | SSB | 1995-07-07 | 114
 | OE2JOM/2 | JN67NT | OE3WOG/5 | JN78CJ | CW | 2006-11-19 | 104
 | OZ1UM/P | JO55WX | OZ/F1OIH/P | JO56GC | SSB | 1996-06-16 | 84
 | HB9MIO/P | ? | DK4GD/P | ? | ? | 1995-01-17 | 80
 | SP6BTV | JO80DL | OK1UFL/p | JO70UK | SSB | 2008-04-05 | 42

## Slide 99: Nuevo record 76 GHz 151 Kms

## Slide 100: Records 145 GHz y 241 GHz
Mode | Station A |  | Station B |  | Mode | Date | Distance
 | Call | Locator | Call | Locator |  |  | 
Tropo | DB6NT/P | JO50XL | DL6NCI/P | JO50VA | SSB | 1997-04-07 | 52
 | OZ1UM/P | ? | OZ9ZI/P | ? | ? | 1994-07-02 | 11
 | G4FRE/P | JO01BX | G7FRE/P | JO01BX | SSB | 2000-06-01 | 1
Mode | Station A |  | Station B |  | Mode | Date | Distance
 | Call | Locator | Call | Locator |  |  | 
Tropo | DB6NT/P | JO60TH | DF9LN/P | JO60TI | SSB | 1995-06-26 | 2
 | OZ/DB6NT/P | ? | OZ/DF9LN | ? | ? | 1993-06-10 | 0.5

## Slide 101: Record en 145 GHz 61kms

## Slide 102: Sistemas digitales, Rebote Lunar, EME
Modo:
JT65b

## Slide 103: Sincronismo mundial, con Reloj atómico

## Slide 104: Niveles de decodificación de una señal R.L.

## Slide 105: Spectra de I2PHD y IK2CZL. Señal de ED3YAR 23cm

## Slide 106: Winrad de WA6KBL

## Slide 107: MAP 65 (EME) de J.Taylor K1JT con receptores SDR 90 KHz B.W.

## Slide 108: EME. Disco de 40m. Medicina, Bolognia (Italia) Record del mundo via luna en 10GHz

## Slide 109: Dwingaloo, PI9CAM, Team, 25m disco EME 144/432/1296/2320 MHz

## Slide 110: Jamesburg 30m disc , Test a 23cm

## Slide 111: Bochum. 20m. disco. Experiencias AMSAT
Equipo de AMSAT-DL,
Seguimiento de Voyager-1
a 15 billones kms
Lanzado hace más 31 años
Frecuencia 8.4 GHz

## Slide 112: HB9Q Radio Club, 15m disco 70/23/13cm

## Slide 113: OK2DFC, Zdenek 10m disco EME 70/23/13 cm

## Slide 114: K2UYH, Al con su 8m. Disco 70/23/13/6/3cm

## Slide 115: Feeds Septum de 23cm y 13cm

## Slide 116: Elenco de antenas en microondas

## Slide 117: La segunda mayor antena parabólica del mundo Trabaja en radioastronomía y SETI Arecibo, Costa Rica

## Slide 118: Arecibo de 305m. diámetro Operada por radioaficionados KP4AO, 2010

## Slide 119: La gran señal de KP4AO (CW), Arecibo

## Slide 120: Recepción de KP4AO EME en modo JT65b Espectro en 70cm

## Slide 121: RW3RB Sergey, Moscú 1296MHz/2320MHz/10GHz/24GHz/48GHz/76GHz

## Slide 122: 24GHz primer QSO via EME Al Ward W5LUA y Barry Malowanchuk VE4MA

## Slide 123: 47 GHz EME Primeros QSOs Enero/Febrero 2005 entre RW3BP y AD6FP y W5LUA

## Slide 124: Próxima cita EME de RW3BP Sergey en 77.5 GHz NF=6.6dB DSB – Antena 2.4m. Offset - Ruido solar 5.8 dB - Ruido lunar 0.5dB

## Slide 125: Radioastronomia y los radioaficionados

## Slide 126: Imagen de la Vía Láctea en 408MHz y 21 cm
408 MHz
1402 MHz

## Slide 127: Imagen de la Vía Láctea en 115 GHz comparada con luz infrarója
115 GHz
Infrarojo

## Slide 128: Diferentes aspectos de la Vía Lactea

## Slide 129: Microondas y SETI

## Slide 130: Escrutando el universo en las bandas de microondas buscando señales inteligentes

## Slide 131: W2ETI League Los Radioaficionados participan en la búsqueda de inteligencia extraterrestre (microondas)

## Slide 132: Que sigan las experiencias en microondas
Muchas Gracias
y que la propagación
os acompañe
73s Benjamin ea3xu