SOPORTES Y TIRANTES METÁLICOS PARA LA INSTALACIÓN DE ANTENAS 
 
Aldo Tassara R., CE 1 YI 
 
Muchas veces hemos tenido que instalar torres y mástiles para montar nuestras antenas, pero esos soportes deben ser afianzados con los contravientos metálicos necesarios para el trabajo y mantener la torre o mástil lo más vertical y firme posible. El problema mayor de estos cables de fijación y sujeción, es que muchas veces, casi siempre diría yo, nos afectan con el desempeño y buen funcionamiento de la antena(s) instalada unos metros mas arriba o casi tocándose en el caso de las “V invertidas”. 
 
Para evitar los efectos perniciosos que nos puedan causar los soportes y tirantes metálicos, hay que separar justamente éstos en trozos de longitudes “no simpáticas” a las ondas que emiten nuestras antenas. 
 
Para conseguir estos resultados hemos buscado la totalidad de múltiplos de 1/4 de onda x 0.95, longitud de sintonía, “simpatía”, de todas las frecuencias en las bandas de 80 mts. (3.5 – 3.8 Mhz.), 40 mts. (7.00 – 7.3 Mhz.), 20 mts. (14.0 – 14.35 Mhz.), 15 mts. (21.0 – 21.45 Mhz.) y 10 mts. (28.0 – 29.70 Mhz.) 
Al cuadro de frecuencias “prohibidas” le hemos agregado un 10% más/menos, según sea el límite superior o inferior para estar completamente seguros de que no existe resonancia dentro de un límite de 30 db. 
 
La conclusión a todo esto es que los tirantes metálicos para los contravientos de una torre o mástil pueden tener, sin ningún tipo de peligro de entrar en resonancia, un largo de: 
 
1- Entre 0.00 mts. y 2.15 mts. Aprox. 2.10 mts. 
 
2- Entre 2.81 mts. y 2.98 mts. Aprox. 2.90 + - 5 cms. 
 
3- Entre 3.74 mts. y 4.31 mts. Aprox. 4.00 + - 25 cms. 
 
4- Entre 5.60 mts. y 5.97 mts. Aprox. 5.80 + - 15 cms. 
 
5- Entre 8.41 mts. y 8.63 mts. Aprox. 8.50 + - 5 cms. 
 
 
Todas las otras longitudes están dentro del 10% de proximidad del margen de seguridad de las cinco bandas mencionadas. 
 
Estos largos de tramos pueden ser combinados si se necesita un trozo mas corto para rematar un lado.  
 
Los largos deben ser medidos entre centro y centro del ojo de los aisladores. Utilice aisladores tipo “huevo” de loza, similares a los utilizados por las empresas eléctricas en sus líneas de acometida domiciliarias. 
 
 
Otro método altamente utilizado, para aislar cables de contravientos metálicos, en torres y mástiles y que no son resonantes es: en cada contraviento que baja desde la torre a su punto de anclaje, instalar cuatro (4) tramos de 1.22 mts. entre centro de ojos del aislador, partiendo desde la torre con aislador hacia el anclaje 
l l 1.22.................... 1.22..................... 1.22.................... 1.22 MTS. 
l lO------------O-------------O-------------O------------O-l l  
 
Esto es en cada uno de los contravientos que se deban instalar. 
 
Si tomamos las debidas precauciones al construir nuestros vientos o contravientos y los instalamos adecuadamente y con todas las medidas de seguridad posibles, tendremos un sistema de antenas que trabaja “limpiamente” y transferiremos toda la energía de RF al aire. 
 
Buena suerte y no se olviden de usar cinturón de seguridad para subir torres, etc.